عنوان تحقیق:

معرفی سیستم تعلیق خودرو

فهرست:

مقدمه........................................................................................................................................................................4

تعريف سيستم تعليق.............................................................................................................................................5

سیستم تعلیق چند اتصالی (Multi-Link Suspension) .....................................................................5

ساختار و عملكرد سیستم تعلیق چند اتصالی....................................................................................................5

بررسي سيستم تعليق هيونداي جنسيس كوپه  ...............................................................................................6

كاربرد سيستم مولتي لينك....................................................................................................................................7

مزاياي سيستم تعليق مولتي لينك........................................................................................................................7

معايب سيستم تعليق مولتي لينك........................................................................................................................7

سيستم تعليق فعال....................................................................................................................................................7

دسته بندی سیستمهاي تعلیق از نظر ساختار و نوع عملكرد............................................................................8

تعريف سيستم تعليق فعال.......................................................................................................................................8

نحوه عملكرد سيستم تعليق فعال..........................................................................................................................9

انواع سيستم تعليق...................................................................................................................................................10

سیستم تعلیق هیدرولیکی......................................................................................................................................10

سیستم تعلیق بادي.................................................................................................................................................10

سیستم تعلیق الكترومغناطیسی..........................................................................................................................11

مزاياي سيستم تعليق فعال.................................................................................................................................12

معايب سيستم تعليق فعال.................................................................................................................................12

مراجع:...............................................................................................................................................13

مقدمه:

از هنگامی که خودروسازان به فناوری موتورهای احتراق داخلی دست پیدا كردند، طراحان خودرو به طراحي سیستمهاي تعلیقي كه بر اساس نوع كاربري خودروبتواندانتظارات مشتريان را پاسخ گوباشد توجه ويژه نمودند ، امروزه راحتی سرنشینان مهم ترین هدف سازندگان خودرو است.یکی از مهمترین عوامل راحتی سرنشینان جلوگیری از انتقال ارتعاشات حاصل از محیط خارج به سرنشینان است. این ارتعاشات میتواند ناشی از عوامل متعددی مانند ترمز کردن ،حرکت در پیچ و ناهمواریهای جاده و .... باشد.اگر جاده ها هیچموجی(دست انداز)نداشته و کاملاً صاف بودند،ما نیازی به سیستم تعلیق برای مستهلک کردن آنها نداشتیم. ولی عملاً اینگونه نیست و در بهترین شرایط، جاده هاصاف و یکنواخت نیستند.این ناصافی هایی جزئی می توانند بر چرخ های خودرو نیرو واردکنند. طبق قوانین نیوتن، همه نیروها جهت و اندازه دارند بدین ترتیب یک موج(دست انداز) باعث می شود تا چرخ به صورت عمود بر سطح جاده بالا و پایین برود.

تعريف سيستم تعليق: خاصیت میرایش ارتعاشات لرزش‏ها و رفع بعضی از اغتشاشات حركت در خودرو و حفظ بعضی خواص مناسب جهت ایمنی، از ویژگی‏های مناسب مكانیكی است كه انجام آن با یك وسیله مكانیكی امكان‏پذیر است ، مجموعه مشخصی كه فراهم‏گر هدف بالاست، سیستم تعلیق نام دارد. این مجموعه قلمرو وسیعی را با خواص و وظایف متفاوت در بردارد.سیستم تعلیق خودرو هر چند معمولاً به چشم نمی‌آید اما شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های خودرو باشد چرا که تایر (به عنوان تنها بخش در تماس با زمین) بر روی این سيستم «معلق» است و عملاً سیستم تعلیق وظیفه نگهداری مجموعه تایر و محور چرخ‌ها را بر عهده دارد. شاید در نگاه اول، اتصال مجموعه محور به خودرو به وسیله سیستم تعلیق ساده به نظر برسد اما در اصل این سیستم در طی دوران حیات صنعت خودرو پیشرفت‌های زیادی را به خود دیده و خودروسازان در مسیر افزایش راحتی و ارتقاء هندلینگ خودرو، روش‌های جدید را برای این اتصال توسعه داده‌اند . یکی از مؤثرترین آن‌هاسیستم تعلیق چند اتصالی (Multi-Link Suspension) مي باشد كه ذيلاً و به اختصار توضيحاتي درمورد اين سيستم ارائه مي گردد.

سیستم تعلیق چند اتصالی (Multi-Link Suspension): تعریف دقیقی برای این سیستم که از اوایل دهه۸۰ رایج گردید، وجود ندارد. اما به طور کل هرگاه یک سیستم مستقل دارای بیش از ۲ لینک (طبق) باشد به آن Multi Link گویند، در مواردی این سیستم با سیستم Trailing Arm نیز تلفیق می‌گردد که مقاومت بالاتری را پدید می‌آورد. اما نوع مرسوم آن که دارای ۴ لینک (رابط) می‌باشد، تقریبا همانند سیستم جناغی A-Arm است، با این تفاوت که دسته‌های هر جناغ، به یکدیگر متصل نیستند و هر یک به صورت جداگانه تنظیم‌پذیری بهتری را برای سیستم تعلیق فراهم می‌نماید. مولتی لینک در بازه تعلیق های غیر وابسته یا مستقل دسته بندي میشود و میتوان آن را بهترین نوع در این خانواده دانست، به طوری که یکی از مهم ترین رکن های یک خوردوی دریفت داشتن این نوع تعلیق مخصوصاً در محور عقب میباشد

ساختار و عملكرد سیستم تعلیق چند اتصالی: به صورت کلی این سیستم بر خلاف سیستم های وابسته از یک Wishbone (بازو یا سیبک) تشکیل نشده است، بلکه تعلیق مولتی لینک از سه و یا بیشتر بازوهای جانبی و یک و یا بیشتر بازوهای طولی همراه با کمک فنر تشکیل شده است.هریک ازاین بازوها یک مفصل یا بوش لاستیکی درانتهای خود دارند که به آنها این اجازه را میدهد که به طورکامل درمحدوده خود جابجا شده و تنش های ناشی از تکان های خودرو را دفع کند.

همان طور که اشاره شد بازوها با استفاده از مفصل به ابتدا و انتهای محور متصل هستند، زمانی که این محور برای هدایت سیستم فرمان و یا کنترل پایداری به وسیله گشتاور و یا نیروی پیچش ناشی از تکان های خودرو شروع به حرکت میکند، در واقع هندسه تعلیق را تغییر داده و اصلاح میکند. به این صورت چرخ ها در هر زمان و تحت هر نیرویی بهترین عکس العمل را از خود نشان داده و پایداری (چسبندگی) خودرو به سطح جاده را به بهترین شکل حفظ می کنند.

بررسي سيستم تعليق هيونداي جنسيس كوپه : تعليق استرات با دو هرزه گرد و دو میله اتصالی به جای یک بازوی تک قطعه ای (A) ، میل موج گیر (B) مستقیما وارده بدنه استرات شده(C) که اینکار باعثبیشینه کارایی گرديده است.

.

وجود دو هرزه گرد با زاويه ، سبب ایجاد یک نقطه مجازی در خارج از ناحیه شده (A) که باعث می شودتااز پس زدن و لگد زدن جلوگیری شده ، فرمان دهی دقیق تر و پایداری بیشتر گردد.

قراردادن فرمان جلو اکسل گامی دیگری بوده برای دقت در فرمان دهی(B) استرس بار نصب شده و قرار گیری باتری در پشت این استرس سبب فشردن توزیع نیرو به عقبمی شود سیستم تعلیق مولتی

لینک 5 اتصاله عقب که در این تصویر 4 اتصال مشاهده می شود ،(A) جفت اتصال بالا و (B) جفت اتصالپایین را نشان می دهد . جفت اتصال پایین جهت ايفاء نقش ارتجاعی یا فنری به صورت باز تعبيه شده اند .

كاربرد سيستم مولتي لينك: سيستم Multi-Link که آخرين تکنولوژی درسيستم های تعليق مکانيکی اکسلعقب برای خودروهای سواری محسوب می شود را می توانيد در اکسل عقبخودروهايی چونهيوندایورنا ، جنسيس ، ميتسوبيشی گالانت ، BMW های سری۳، مرسدسهای کلاس S و ... ببينيد.

سيستم تعليق مولتی لینک در هر دو محور جلو و عقب با توجه به نياز خودروساز قابليت نصب را دارد. خودرو سازان معروفی مانند BMW از این سیستم با شکلی شبیه به حرف Z که دارای چهار لینک میباشد استفاده میکند، در حالی که مولتی لینک مربوط به هوندا که یکی از پیچیده ترین ها در نوع خود میباشد از Wishbone دوبل استفاده کرده و پنج بازوی کنترلی دارد. همچنین تعلیق جلوی خودروی آئودی A4 از چهار لینک استفاده میکند ولی در عین حال بسیار شبیه به Wishbone دوبل میباشد.

مزاياي سيستم تعليق مولتي لينك:

-آسايش و رفاه بيشتر سرنشين خودرو .

- کاهش مشكلات حرکت خودرو وهمچنين ميزان سايش تايرها.

-خصوصيت فنري بسيار بيشتر به هنگام حرکت خودرو به سمت بالا و پائين .

-بر روي خودروهايي با سيستمهاي متفاوت قابل نصب مي باشد و مي توان از آنها در بسياري از انواع خودروهااستفاده نمود.

-امکان کنترل جهت و راهبري فوق العاده اي را براي خودرو فراهم مي کند.

معايب سيستم تعليق مولتي لينك:

-اين سيستمها داراي پيچيدگي هاي بسياري در طراحي مي باشند .

-هزينه هاي توليد، نصب و نگهداري آنها بالا مي باشد.

-در مقايسه با ديگر سيستمهاي تعليق فضاي بيشتري از خودرو را اشغال مي نمايند.

معايب سيستم تعليق مولتي لينك:

-اين سيستمها داراي پيچيدگي هاي بسياري در طراحي مي باشند .

-هزينه هاي توليد، نصب و نگهداري آنها بالا مي باشد.

-در مقايسه با ديگر سيستمهاي تعليق فضاي بيشتري از خودرو را اشغال مي نمايند.

سيستم تعليق فعال: سیستم تعلیق خودرو یا Suspension مجموعه واسط بین محفظه نگه دارنده سرنشینان ، شاسی و چرخ های خودرو است ، که تنظیم کننده نحوه واکنش محفظه نگه دارنده و شاسی نسبت به جاده است. در ابتدا این سیستم متشکل از ساختار یک تکه بود که چرخ های جلو یا عقب را به یکدیگر متصل می نمود. این سیستم دارای نکات منفی بود که استفاده از آن را در خودروها محدود نمود تا آنجایی که امروزه این سیستم در خودروهای سنگین استفاده می شود در خودروهای سبک مسافربری از تکنولوژی های نوین استفاده می نمایند. آخرین تکنولوژی که در خودرو ها مورد استفاده قرار می گیرد سیستم "تعلیق فعال" یا "Active Suspension" است. ایده ای که پشت این سیستم می باشد تطبیق خودرو با جاده می باشد. در ادامه طرح کلی پیاده سازی شده و انواع مختلف این سیستم را مورد بررسی قرار میدهیم.

دسته بندی سیستمهاي تعلیق از نظر ساختار و نوع عملكرد:

-سیستم تعلیق انفعالی یا غیر فعال (SuspensionPassive )

-سیستم تعلیق خود تنظیم (Suspensionself – Leveling )

-سیستم تعلیق نیمه فعال (Semi-Active Suspension  )

-سیستم تعلیق فعال (SuspensionActive  )

تعريف سيستم تعليق فعال: همانگونه كه در مقدمه ذكر شد ، ایده پشت سیستم تعلیق فعال تطبیق شرایط رانندگی با جاده است حال این سوال پیش می آید که عمل تطبیق چگونه انجام می شود؟ جواب این سوال را باید در علوم الکترونیک و کامپیوتر و ارتباط آن با علم مکانیک جستجو نمود. مهندسان علم "مکاترونیک" با استفاده از سنسورهای مختلف که در چرخ ها ، فرمان و نقاط مختلف بدنه خودرو استفاده می کنند شرایط حرکتی خودرو را بدست می آورند و داده های بدست آمده به پردازنده مرکزی خودرو یا پردازنده ای که مسئول پردازش اطلاعات مذکور است داده می شود. در ادامه پردازنده با توجه به برنامه ریزی که شده است شرایط ایده ال حرکتی را که خودرو باید در جاده داشته باشد محاسبه می نماید، حال باید این اطلاعات به سیستم تعلیق خودرو اعمال شود تا خودرو با شرایط جاده ای هماهنگ شود ، برای این کار روش های مختلفی با توجه به تکنولوژی مورد استفاده برای ساخت سیستم تعلیق وجود دارد اما در کل می توان گفت که مجموعه مکانیکی سیستم تعلیق که در خودروها مورد استفاده قرار می گرفت جای خود را به سیستمی الکترومکانیکی داده است که این سیستم الکترومکانیکی توانایی تنظیم شدن الکتریکی را دارد.

سیستم های تعلیق فعال نیازمند نیرو یا انرژی خارجی می باشند تا آنها را قادر سازد كه سیستم كنترل را مستمراً فعال ساخته و نیروهایی كه از طریق سیستم تعلیق منتقل می شوند را تحت كنترل قرار دهند.ازآنجایی كه از جنبه  تكنیكی سیستم های فعال نمی توانند بدون اندازه گیری پارامترهای مختلفی نظیر سرعت ها و عكس العمل های قسمت های مختلف عملی شوند و همچنین از آنجایی كه به یك انرژی خارجی برای فعال كردن سیستم نیازمند می باشند همه ی اینها سبب پیچیده شدن اجزا و افزایش قیمت این سیستم نسبت به سیستم های كلاسیك شده است .

نحوه عملكرد سيستم تعليق فعال: برخلاف سيستم هاي تعليق غيرفعال كه داراي ضرايب سختي و ميرايي ثابت هستند ، سيستم هاي تعليق فعال بصورت كنترل شده قادر به تغيير پارامترهاي سيستم تعليق به گونه اي هستند كه اهداف سيستم تعليق در هرلحظه مدنظر قرار گيرد ، اين سيستم ها با استفاده از يك عملگر هيدروليكي ، در لحظات مناسب ، انرژي سيستم تعليق را افزايش و يا كاهش مي دهد ، اطلاعات مورد نياز توسط سنسورها از نقاط مشخص مرتعش بدنه و سيستم تعليق خودرو جمع آوري شده و به واحد كنترل الكترونیكی (ECU) ارسال مي شود ، آنگاه واحد كنترل الكترونیكی باتوجه به استراتژي طراحي شده نيروي عملگر هيدروليكي را مشخص مي كند. درنوعی سیستم تعلیق فعال كه در شكلزير نشان داده شده است ، بجای استفاده از فنر و كمك فنر از كاراندازهای هیدرولیكی استفاده می شود . كارانداز وسیله ایست كه انرژی هیدرولیكی سیال تحت فشار را به حركت مكانیكی تبدیل می كند.این سیستم به كمك فشار هیدرولیكی هرتایر را با نیروی ثابتی به سطح جاده می فشارد بطوریكه با بالا و پایین رفتن چرخها این نیرو تغییر می كند . همچنین زمانی كه مركز ثقل خودرو در اثر دور زدن تغییر می یابد و جابجا مي شود ، یا بر اثر ترمز كردن ، خودرو شیرجه می رود و يا بر اثر شتاب گیری عقب خودرو می خوابد و حالت چمباتمه نشستن پیدا می كند مقدار این نیرو تغییر می كند .

سنسوری كه در كارانداز (Actuator ) قرار گرفته است تغییرات نیروی وارده به تایر را از طریق ارسال سیگنال به اطلاع واحد كنترل الكترونیكی (ECU) می رساند، همچنين حسگرهای دیگری که در خودرو نصب شده اند تغییرات وضعیت فرمان، شتاب گیری، کاهش شتاب و پایداری اتاق را به اطلاع واحد كنترل الكترونیكی می رسانند ، یک چرخش نما (ژیروسکوپ) در خودرو به منزله حسگر دوران حول محور قائم عمل می کند این حسگر هر گونه انحراف یا تغییر جهت خودرو از مسیرمستقیم را آشکار سازی می کند، واحد كنترل الكترونیكی این ورودی ها را دریافت نموده و سپس به شیر خود فرمان ، سیگنال می دهد ، این شیر ، سیال تحت فشار زیاد رابه کارانداز می فرستد ، کارانداز چرخ را بالا یا پایین می برد تا لاستیک همواره با نیروی ثابتی به سطح جاده فشرده شود در نتیجه خودرو در طول مسير در یک سطح باقی می ماند و در عین حال کیفیت سفر و رانندگی حفظ می شود ، همه این عملها تقریبا بلافاصله انجام پذيرفته و راننده متوجه انجام آنها نمی شود. با برخورد فعال، به جای غیر فعال ، با ناهمواریهای سطح جاده، بیشتر حرکت های چرخ و لاستیک در سیستم تعلیق جذب می شود و ضربه ارتعاش اندکی به اتاق خودرو و سرنشینان آن می رسد ، کارانداز هیدرولیکی نشان داده شده در شکل بالا دو طرفه اند در این کارانداز ها فشار روغن می تواند حرکت در دو جهت بالا و پایین را سبب شود ، با استفاده از یک پمپ هیدرولیک و آکومولاتور فشار وارد بر سیال درون کارانداز ‌حفظ می شود ، بعضی از خودروها سیستم تعلیق فعالی دارند که در آن از کاراندازهای یک طرفه استفاده می شود، این کارانداز ها فقط در یک جهت نیرو وارد می کنند.

خودرو های دارای سیستم تعلیق فعال ممکن است فنر هم داشته باشند ، سیستم تعلیق نشان داده شده در مدل بالاداراي فنر عقب مي باشد و این فنر ها معمولا نرم اند و درصورت خراب شدن سیستم های هیدرولیکی، بدلیل وجود این فنرها ،امكان ادامه رانندگي با خودرو مهيا مي باشد .

انواع سيستم تعليق: امروزه شرکت های اتومبیل سازی تکنولوژی های مختلفی را برای تنظیم سیستم تعلیقبه واقعیت تبدیل کرده اند که مهمترین آنان عبارتند از :

- سیستم تعلیق هیدرولیکی

- سیستم تعلیق بادي

- سیستم تعلیق الكترومغناطیسی

سیستم تعلیق هیدرولیکی: در سیستم تعلیق هیدرولیکی سیلندری روغنی موجود است که میزان و فشار روغن موجود در سیلندر ارتفاع سیستم تعلیق و در نتیجه میزان سختی آن را تنطیم می نماید ، بنابراین با قرار دادن یک سوپاپ الکتریکی در ورودی سیلندر ، پردازنده مرکزی میزان روغن درون سیستم را تنطیم می نماید

سیستم تعلیق بادي: سیستم تعلیق بادی که امروزه در خودروهای شاسی بلند با توانایی حرکت خارج جاده ای خوب همچون Land Rover یا Range Rover یا Porsche Cayenne استفاده می شوند از لحاظ کارکردی بسیار شبیه به سیستم هیدرولیکی است ولی با این تفاوت که در این سیستم به جای روغن و پمپ روغن از هوا و کمپرسور هوا استفاده شده است و پردازنده مرکزی خودرو با تنظیم فشار هوای درون سیلندر ارتفاع سیستم تعلیق را تنطیم می نماید. مزیت این سیستم نسبت به سیستم تعلیق هیدرولیکی در استفاده از هوا می باشد که جای تنظیم بیشتری را برای راننده به ارمغان می آورد به همین علت است که خودرو های شاسی بلند جدید از این سیستم استفاده می کنند.

سیستم تعلیق الكترومغناطیسی: اما جالب ترین تکنولوژی ابدایی برای پیاده سازی در سیستم تعلیق فعال ، سیستم الکترومغناطیسی می باشد، در این سیستم سیلندر تنظیم کننده ارتفاع تعلیق از روغنی پر شده است که حاوی تکه های بسیار ریز آهن است. همچنین درون پیستون این سیلندر هسته ای سیم پیچی شده و از جنس مواد فرومغناطیس ( مواد حساس به میدان مغناطیسی ) وجود دارد که با گذشتن جریان از درون آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود. با ایجاد میدان مغناطیسی توسط هسته جا سازی شده در پیستون تکه های آهنی درون روغن در جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده حالت می گیرند و مجموعه ای مقاوم در برابر حرکت پیستون به وجود می آورند. حال هر چه میدان مغناطیسی قوی تر باشد پس تکه های آهنی بیشتری در کنار هم قرار می گیرند و بدین ترتیب مقاومت بیشتری در برابر حرکت پیستون صورت خواهد گرفت و سیستم تعلیق "سفت تر" می شود. پس وظیفه پردازنده مرکزی در این تکنولوژی کنترل جریان گذرنده از هسته می باشد. سیستم تعلیق الکترومغناطیسی با توجه به محدودیت های الکتریکی که دارد جای تنظیم و بازی زیادی را برای سیستم تعلیق به وجود نمی آورد و برای همین است که اغلب خودرو های اسپرت که کمتر نیاز به تنطیم سیستم تعلیق دارند از این تکنولوژی سود جسته اند. البته مهمترین مزیت این تکنولوژی نسبت به سیستم های تعلیق بادی و هیدرولیکی پاسخ بسیار سریع تر آن است که در نتیجه خودرو سریع تر خود را با جاده هماهنگ می نماید که این پارامتر برای خودروهای اسپورت ، بسیار حائز اهمیت می باشد.

مزاياي سيستم تعليق فعال:

- سیستم تعليق فعال ،سختی  تعلیق و میزان میر اكنندگی سیستم را بطور مستمر تحت كنترل دارد.

-این سیستم قادر است قبل از رسیدن به ناهمواری ها تنظیمات لازم را انجام دهد و چرخها را همیشه در تماس با سطح جاده نگه دارد بطوریکه چرخها بارسیدن به ناهمواری ها بالا رفته و سپس پایین می آیند که همین امر متضمن حرکتی نرم و آرام است .

- این نوع تعلیق مجهز به عملگرهای خودتنظيم هیدرولیک (Servo  Hydraulic  Actuators ) ، سیستم هیدرولیکی  ، واحد کنترل الکترونیکی (ECU )و سنسور های مختلف می باشد .

-سیستم های تعليق فعال قادرند که حرکات بدنه را در بازه ی گسترده تری از فرکانس ها کنترل کنند.

معايب سيستم تعليق فعال:

- كم اجرايي بودن آن است كه بدليل پيچيدگي و قيمت بالا.

-غير قابل اعتماد بودن آن به دليل امكان خراب شدن و از كار افتادن اجزاء آن.

-وجود سنسورهاي پيچيده و متعدد در اين سيستم مستلزم داشتن سخت افزاري گران مي باشد .

-سیستم های تعلیق فعال توان زیادی را به خود اختصاص می دهند (15 تا 30 کیلو وات ) به همين جهت مقدار زيادي از انرژي را به هنگام عملكرد از دست مي دهند .

مراجع:

khodroha.com.www

www.khodrobank.com